## Slide 1: Ogólne informacje dotyczące możliwości dostosowania środowiska pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami - ze względu na zagrożenia elektromagnetyczne
dr inż. Jolanta Karpowicz
dr inż. Krzysztof Gryz
dr inż. Patryk Zradziński
Zakład Bioelektromagnetyzmu
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy
00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16

## Slide 2: Plan prezentacji:
Pole i promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku
Zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z oddziaływania pól i promieniowania elektromagnetycznego
Ekspozycja na pola i promieniowanie elektromagnetyczne w prawie pracy
Ograniczenia dotyczące narażenia pracowników na pola i promieniowanie elektromagnetyczne
Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych dla użytkowników implantów medycznych
Informacje o zagrożeniach elektromagnetycznych w środowisku pracy
Podsumowanie

## Slide 3: Pole i promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku
wszechobecny czynnik środowiska pracy i życia człowieka
nieodłącznie związany z wytwarzaniem, przesyłaniem i wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz fal radiowych
Notes: W środowisku pracy, jak i życia człowieka pola i promieniowanie elektromagnetyczne występują powszechnie wskutek wykorzystywania energii elektrycznej we wszystkich obszarach działalności człowieka oraz stosowania łączności z wykorzystaniem fal radiowych.
Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na źródła pól elektromagnetycznych takie jak:
obiekty elektroenergetyczne (np. linie wysokiego napięcia, stacje przesyłowo-rozdzielcze, transformatory, energetyczna instalacja zasilająca),
urządzenia medyczne (np. diagnostyczne i terapeutyczne),
urządzenia przemysłowe (np. piece i nagrzewnice indukcyjne, zgrzewarki i spawarki),
urządzenia radio- i telekomunikacyjne (np. anteny nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje radiolokacyjne, systemy telefonii ruchomej, telefony komórkowe i bezprzewodowe, radiotelefony)
inne urządzenia elektryczne (np. kuchnie mikrofalowe i indukcyjne, systemy antykradzieżowe i kontroli dostępu, itp.)

## Slide 4: Zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z bezpośredniego oddziaływania pól i promieniowania elektromagnetycznego
Wskutek bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka i elektrodynamicznych skutków absorbcji energii w organizmie zachodzi:
  indukowanie prądu elektrycznego, który może powodować stymulację układu nerwowego
  indukowanie skutków termicznych, które mogą spowodować wzrost temperatury tkanek i organów
Notes: Pole elektromagnetyczne może wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
Elektrodynamicznym skutkiem bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka jest indukowanie w organizmie potencjałów elektrycznych. Skutkiem tego zjawiska w organizmie człowieka przebywającego w polu elektromagnetycznym:
powstaje zaindukowany prąd elektryczny, który może powodować stymulację centralnego i obwodowego układu nerwowego (przy oddziaływaniu pól o częstotliwościach mniejszych od 100 kHz)
wydziela się ciepło, które przy niedostatecznej wydolności termoregulacji organizmu prowadzi do wzrostu temperatury tkanek - wewnątrz lub na powierzchni organizmu, najczęściej lokalnie - co może prowadzić do uszkodzenia termicznego tkanek i organów.

## Slide 5: Zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z pośredniego oddziaływania pól i promieniowania elektromagnetycznego
Poprzez oddziaływanie na infrastrukturę techniczną pole elektromagnetyczne w konsekwencji może pośrednio oddziaływać na ludzi powodując:
  skutki biofizyczne w organizmie
  zagrożenia bezpieczeństwa wskutek dysfunkcji urządzeń, m.in. implantów medycznych
Notes: Pole elektromagnetyczne może wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, oddziałując pośrednio, na skutek absorpcji energii pól elektromagnetycznych przez obiekty infrastruktury technicznej znajdującej się w środowisku pracy lub urządzenia wspomagające funkcjonowanie organizmu człowieka (implanty medyczne – aktywne lub bierne).
Pośrednie oddziaływanie pól i promieniowań elektromagnetycznych na ludzi to m.in.
zjawisko tzw. prądu kontaktowego (tj. przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka dotykającego obiektu metalowego, i w konsekwencji skutki biofizyczne jak przy odziaływaniu bezpośrednim, zlokalizowane przy miejscu kontaktu ciała z obiektem) i możliwość rażenia na skutek indukowania prądów i ładunków w dużych konstrukcjach metalowych lub urządzeniach, w obecności atmosfer palnych i wybuchowych zagrażające eksplozją i pożarem
inicjacja wypadków poprzez: zakłócenia działania urządzeń elektronicznych, w tym aparatury medycznej (obejmującej implanty elektroniczne, jak np.: stymulatory serca i defibrylatory implantowane, lub częściowo implantowane pompy insulinowe czy implanty słuchowe), uszkodzenia magnetycznych nośników pamięci.
W razie narażenia na bardzo silne pola elektromagnetyczne również funkcjonowanie implantów pasywnych (jak np. endoprotezy) może być zagrożone, np. wskutek efektu termicznego w implancie.

## Slide 6: Ekspozycja na pola i promieniowanie elektromagnetyczne w prawie pracy
osób z niepełnosprawnościami narażonych na pola i promieniowanie elektromagnetyczne dotyczą wymagania prawa pracy stosowane powszechnie
zasady ochrony przed nadmiernym oddziaływaniem pola i promieniowania elektromagnetycznego w miejscu pracy wynikają z wymagań ustawy Kodeks Pracy
Notes: W krajowym systemie prawa pracy brak jest specyficznych wymagań dotyczących pracowników z niepełnosprawnościami, poddanych narażeniu na pole i promieniowanie elektromagnetyczne.
Ocena dopuszczalności ich narażenia dokonywana jest według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących wszystkich pracowników, które wydano w oparciu o ustawę Kodeks Pracy.
W procesie identyfikacji i oceny zagrożeń elektromagnetycznych oraz planowania działań profilaktycznych, szczególnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo osób użytkujących implanty medyczne – jednak tej grupy osób z niepełnosprawnościami nie obejmują obecnie specyficzne wymagania polskiego prawa pracy.
Dostępne są jedynie zalecenia międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa takich osób.

## Slide 7: Ekspozycja na pola i promieniowanie elektromagnetyczne w prawie pracy (cd.)
pola elektromagnetyczne są powszechne w środowisku
limit narażenia ludności określa rozporządzenie ministra środowiska
narażenie przekraczające limit dla ludności jest dopuszczalne tylko dla pracowników (jest to tzw. narażenie w polach stref ochronnych)
strefą bezpieczną są pola poza strefami ochronnymi
zasady oceny narażenia w polach stref ochronnych określają: rozporządzenie ministra pracy w sprawie NDS i NDN oraz Polskie Normy
pracowników narażonych na pola stref ochronnych dotyczy profilaktyczna opieka zdrowotna
Notes: Limity narażenia na pola elektromagnetyczne w środowisku pracy ustanowiono Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń (NDS i NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [DzU nr 217, poz. 1833, 2002] – podano je w formie wartości natężeń pola elektrycznego i magnetycznego rozgraniczających pola stref ochronnych.
Pola elektromagnetyczne o natężeniach słabszych niż pola stref ochronnych nazwano polami strefy bezpiecznej.
Ponadto rozporządzenie ministra środowiska stanowi limity narażenia ludności [DzU nr 192 poz. 1883, 2003] – są one zbliżone do granicy strefy bezpiecznej.
Polskie Normy serii PN-T-06580:2002 określają terminologię, zasady pomiaru i oceny ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne.
Pracowników narażonych na pola stref ochronnych obejmuje profilaktyczna opieka zdrowotna, zdefiniowana przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy [DzU nr 69, poz.332, 1996].
Ocena przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w polach stref ochronnych wymaga indywidualnej oceny stanu zdrowia pracownika przez lekarza medycyny pracy.
W polach stref ochronnych z reguły przebywają pracownicy obsługujący urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne, ale mogą się tam znajdować również pracownicy wykonujący inne czynności w pobliżu – zwykle wskutek złej organizacji pracy.

## Slide 8: Ograniczenia dotyczące narażenia pracowników na pola i promieniowanie elektromagnetyczne
Ekspozycja zawodowa – ekspozycja pracowników na pola stref ochronnych dopuszczalna pod warunkiem:
braku przeciwwskazań zdrowotnych do ekspozycji
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych
okresowej kontroli warunków narażenia
oznakowania źródeł pól i wyznaczenia zasięgu stref
Ekspozycja pozazawodowa – ekspozycja na pola strefy bezpiecznej
Notes: Przebywanie pracowników w polach stref ochronnych jest nazywane ekspozycją zawodową.
Wymagania dotyczące ekspozycji zawodowej odnoszą się do jednej zmiany roboczej, kiedy wskaźnik ekspozycji pracownika nie powinien przekroczyć wartości dopuszczalnej.
Zasady dopuszczalnego narażenia w polach stref ochronnych ustalono tak, aby ochronić pracowników przed niepożądanymi skutkami bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pól, zarówno występującymi w czasie oddziaływania pola, jak i przed utratą zdrowia wskutek oddziaływania wieloletniego.
Przebywanie pracowników w polach stref ochronnych (ekspozycja zawodowa) jest dopuszczalne jeżeli:
podlegają oni okresowym specjalistycznym badaniom lekarskim
zostali poinformowani o możliwych zagrożeniach w otoczeniu źródeł pól
przechodzą okresowe szkolenia dotyczące zasad bezpiecznego wykonywania pracy w polach elektromagnetycznych.
Ponadto warunki narażenia pracowników są okresowo kontrolowane, a źródła pól elektromagnetycznych są zidentyfikowane i oznakowane oraz wyznaczono zasięgi stref ochronnych (odległości od źródła pola w jakich występują pola stref ochronnych).
Ekspozycja w polach strefy bezpiecznej jest nazywana ekspozycją pozazawodową.

## Slide 9: Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych dla użytkowników implantów medycznych
pola elektromagnetyczne mogą niekorzystnie oddziaływać z implantami medycznymi
w Polsce brak formalnych wymagań dotyczących dopuszczalności narażenia użytkowników implantów
w polach strefy bezpiecznej brak zagrożeń
w polach stref ochronnych konieczna jest indywidualna ocena zagrożeń dla użytkowników implantów
Notes: Do zagrożeń pośrednich oddziaływania pola elektromagnetycznego zalicza się zagrożenia dla użytkowników implantów medycznych.
Zagrożenia dla takich osób wynikają z tego, że oddziaływanie pól i promieniowania elektromagnetycznego może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu implantów aktywnych lub np. zwiększone skutki termiczne w organizmie w otoczeniu implantu pasywnego.
W polskim prawie pracy brak jest obecnie specyficznych uregulowań dotyczących ochrony przed narażeniem osób z implantami medycznymi.
Zagadnienia bezpieczeństwa użytkowników implantów medycznych uwzględniają m.in. wymagania Dyrektywy Europejskiej 2013/35/EU dotyczącej ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi i wymagania norm europejskich.
Zalecają one indywidualną ocenę zagrożeń elektromagnetycznych oddziałujących na pracownika będącego użytkownikiem konkretnego implantu elektronicznego lub endoprotezy. Zalecenia międzynarodowe wskazują również limity narażenia użytkowników różnych implantów.
Zakłócenia w funkcjonowania aktywnych implantów medycznych z reguły nie występują gdy natężenie pola elektrycznego i magnetycznego oddziałującego na użytkownika nie przekracza wartości dopuszczalnych podczas narażenia ogółu ludności (według zaleceń międzynarodowych ICNIRP’1998 oraz Rekomendacji Europejskiej 1999/519). Wynika z tego, że w polach strefy bezpiecznej nie należy oczekiwać zagrożeń dla użytkowników implantów.

## Slide 10: Zgodnie z wymaganiami prawa pracy, informacje o zagrożeniach elektromagnetycznych w środowisku pracy obejmują:
oznakowanie źródeł pól
informacje nt. zasięgu stref ochronnych
informacje nt. zagrożeń powodowanych oddziaływaniem pól
znaki znormalizowane PN-EN ISO 7010:2012 lub PN-74/T-06260
oznakowanie pionowe - tablice informacyjne
oznakowanie poziome
przykład tablicy informującej o zagrożeniach elektromagnetycznych
Notes: Do kluczowych środków profilaktycznych, koniecznych dla zapewnienie bezpieczeństwa w otoczeniu urządzeń lub instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, w szczególności osób użytkujących implanty medyczne, należy czytelne i jednoznaczne oznakowanie źródeł silnego pola elektromagnetycznego, zasięgu stref ochronnych oraz możliwości wystąpienia różnego typu zagrożeń związanych z odziaływaniem pola.
W tym celu można stosować znormalizowane znaki ostrzegawcze, np. według PN-EN ISO 7010:2012 lub PN-T-06260, a także informacje słowno-graficzne.
Oznakowanie tego typu umożliwia, np. użytkownikom implantów, unikanie przebywania w miejscach, w których może dla nich występować zagrożenie.

## Slide 11: Podsumowanie
Dalsze informacje dostępne w portalu internetowym: BEZPIECZNIEJ/POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - http://www.ciop.pl/EMF
        pracodawca jest zobowiązany zidentyfikować i oznakować wszystkie źródła pól elektromagnetycznych i zasięgi stref ochronnych
        Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności:
„w polach stref ochronnych mogą przebywać wyłącznie pracownicy, u których w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich stwierdzono brak przeciwskazań zdrowotnych” [PN-T-06580:2002] - potwierdzony orzeczeniem lekarskim
w polach strefy bezpiecznej brak zagrożeń dla użytkowników implantów
w polach stref ochronnych konieczna jest indywidualna ocena bezpieczeństwa poszczególnych użytkowników implantów
znak strefy zagrożenia
wg PN-74/T-062620
Notes: Podsumowując - dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ze względu na zagrożenia elektromagnetyczne występujące w środowisku pracy, opiera się na powszechnych wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących takich zagrożeń.
Każdy pracodawca ma obowiązek zidentyfikowania i oznakowania wszystkich źródeł pól elektromagnetycznych oraz zasięgu pól stref ochronnych.
Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności:
- pracownicy mogą przebywać w polach stref ochronnych, jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich stwierdzono u nich brak przeciwskazań zdrowotnych do przebywania w polach elektromagnetycznych (zgodnie z PN-T-06580:2002-1) – lekarz medycyny pracy orzeka o zdolności wykonywania pracy na określonym stanowisku – obowiązek ten jest powszechny i dotyczy zarówno pracowników pełnosprawnych, jak i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
- w polach elektromagnetycznych szczególnej uwagi wymaga bezpieczeństwo użytkowników implantów
- w polach strefy bezpiecznej nie występują zagrożenia dla użytkowników implantów (podobnie ekspozycja kobiet w ciąży w polach strefy bezpiecznej nie podlega ograniczeniom)
- w polach stref ochronnych konieczne jest indywidualne rozpatrzenie czy parametry pola oddziałującego na pracownika i użytkowanego przez niego implantu pozwalają na bezpieczną ekspozycję użytkownika (ekspozycja kobiet w ciąży w polach stref ochronnych jest zabroniona).
Podkreślenia wymaga, że w ramach wspomnianej profilaktycznej opieki lekarskiej, lekarz medycyny pracy może wskazać dodatkowe ograniczenia dotyczące poszczególnych pracowników, w tym dotyczące narażenia ich w polach elektromagnetycznych stref ochronnych.
Omówione wyżej zasady dotyczą więc wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.